Изменение напряженно-деформированного состояния в ригеле при действии критических нагрузок.

Деформирование железобетонных конструкций при восприятии внешней нагрузки проходит, как правило, три этапа работы.

Первоначально железобетонная конструкция работает без трещин. Распределение усилий в этой стадии достаточно хорошо оценивается расчетом упругой системы. После появления трещин (II стадия работы) происходит изменение жесткостей элементов, что вызывает перераспределение усилий, которое зачастую происходит в таких границах, что расчет упругой системы даже приближенно не в   состоянии оценить действительную работу конструкции.

На третьем этапе работы конструкции наступает в некоторых зонах текучесть арматуры, проявляется нелинейная ползучесть наиболее напряженных зон бетона и на более или менее значительных участках нарушается сцепление бетона с арматурой. Все это в свою очередь вызывает новое перераспределение усилий. Несущая способность конструкций, исчерпанию которой отвечает конец  третьего этапа, может быть в большинстве случаев достаточно точно описана методом предельного равновесия.

Эксплуатационная  стадия работы конструкций отвечает, как правило, второму этапу работы, то есть состоянию железобетонных конструкций с трещинами. Эта весьма нужная для оценки эксплуатационных свойств стадия представляет  немалый интерес с практической точки зрения.

В настоящей статье приводятся результаты исследования работы статически неопределимой системы в эксплуатационной стадии, выявлены причины перераспределения усилий и изучено влияние на это перераспределение отдельных факторов.

Проведенные исследования дали возможность усовершенствовать методику расчета распределения усилий в стадии эксплуатации для простейших стержневых систем. В результате проведенных расчетов на примере железобетонного узла сопряжения ригеля с колонной по жесткой конструктивной схеме  было отмечено, что задача может быть решена методом последовательных приближений, который применительно к стержневым системам, состоит в следующем. Усилия и напряжения, полученные из расчета упругой системы, принимаются в качестве первого приближения. Затем по найденным напряжениям в интересующем нас сечении конструкции, подсчитываются жесткости. По правилам строительной механики вновь рассчитывается система с измененными жесткостями. По полученным усилиям корректируются жесткости и производится новый расчет. Расчеты повторяются до тех пор, пока разница между последующим и предыдущим расчетом не будет меньше установленной величины /1/ .

В основу алгоритма расчета были положены следующие основные предпосылки:

- рассматривались сборные конструкции без предварительного напряжения с тавровым сечением ригеля и прямоугольным сечением колонны;

- рассматривается эксплуатационная стадия работы конструкции при нагрузках, близких к нормативным (II этап работы);

- жесткость элементов с учетом образования трещин и пластических деформаций бетона определяется на основании методики /1/ .

С целью выявления степени достоверности предложенной методики расчета железобетонных конструкций  потребовалось провести некоторые дополнительные исследования на примере простейшей стержневой системы. В качестве испытываемой модели была использована модель железобетонного стыка ригеля с колонной  по жесткой конструктивной схеме по серии 1.020.1-4.

Схема опирания и нагружения конструкций была выбрана таким образом, чтобы она соответствовала условиям работы в конструкциях зданий и сооружений в стадии эксплуатации и при испытании по этой схеме была возможность достичь  контролируемые  предельные состояния (рис. 1).

Рисунок 1 – Конструктивная схема испытания узла конструкции.

Ригель имеет одинаковое по длине армирование горячекатанной арматурой периодического профиля класса А400С /2/ и загружен сосредоточенной силой, приложенной к свободному концу ригеля, что позволяет создать максимальный изгибающий момент в опасном сечении узла. По результатам испытаний разрушающая нагрузка (P) для ригеля равна 14 кН. Вся нагрузка была разбита на несколько ступеней. Размер одной ступени принят 0.5 кН.

Полученные в процессе расчета значения напряжений и относительных деформаций в опасном сечении узла, находящемся в месте стыка ригеля с колонной, и соответствующие различным ступеням нагружения, приведены на рис. 2.

Рисунок 2 – Распределение главных напряжений в бетоне при деформировании.

В результате проведенного эксперимента была получена реальная картина распределения напряженно-деформированного состояния (рис.3) бетона и арматуры в различных сечениях и выявлен характер раскрытия трещин на различных этапах нагружения конструктивного узла (табл.1).

Приведенные результаты расчета и испытания образца позволяют утверждать следующее:

- Раскрытие трещин есть накопление относительных взаимных смещений арматуры и бетона на участках активного сцепления, расположенных по обе стороны от трещины;

- Напряжения сцепления по поверхности контакта бетона с растянутой арматурой на участках между трещинами изменяются пропорционально  относительным взаимным смещениям арматуры и бетона.

Эти утверждения имеют четкий физический смысл и отражают характер процесса раскрытия трещин как нормальных к продольной оси элемента, так и наклонных, пересекающих поперечную арматуру. Однако имеется некоторое различие в значениях опытных и подсчитанных величин, причем с повышением нагрузки разница в значениях убывает. При нагрузках, близких к разрушающим, отклонение данных расчета от данных опыта составляет примерно 10-15%. Если ввести в алгоритм расчета более обоснованное определение положения геометрической оси, то это отклонение может существенно уменьшиться.

Рисунок 3 – Характер образования трещин при увеличении нагрузки.

Таблица 1 – Ширина раскрытия трещин в бетоне при росте нагрузки, мм

| Нагрузка Р, кН | Номер трещины на поверхности бетона, * |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2.5 3.5 4.5 6.0 7.5 8.5 9.5 10.5 11.5 12.5 14.0 | 0.07 0.1 0.2 0.27 0.3 0.6 0.9 1.0 1.2 1.4 1.5 | 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.04 0.06 0.1 0.1 | 0.01 0.02 0.02 0.03 0.04 0.07 | 0.01 0.03 | 0.03 | 0.5 0.5 0.5 | 0.2 0.2 0.2 | 0.1 0.15 0.15 0.2 0.35 0.4 0.45 0.5 | 0.03 0.06 0.1 0.1 0.15 0.18 0.2 |

* Номера трещин приведены на рис. 3

- Статически неопределимые железобетонные конструкции. А.А. Дыховичный. Киев,  "Будiвельник".1978, 108с.

- ДСТУ 3760-98 Прокат арматурний для залiзобетонних конструкцiй. Загальнi технiчнi умови. Держстандарт Украiни. 1998р.

# Text boxes

1

1

2

- испытываемая конструкция;

- винтовой домкрат;

- динамометр;

- стальная плита;

- шарик;

- грузовая платформа.